采购需求

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 背负式风力灭火机 | 台 | 30 |  | 1.形式：单缸风冷汽油发动机 排量：≥64.8cc 功率/转速（kW/r/min ）：≥2.78/7000 ★2有效风力灭火距离（m）：≥1.76 ,出风口风量（m³/s):≥0.4 ★3.最大风速（m/s）：≥104 ，一次性加油连续工作时间（min）：≥45 4.耳旁燥声dB（A）：≤105 常温启动（s）：≤8 ★5.整备质量（ kg）：≤13 6.燃油箱容量：≥2.0L,化油器为双进气孔、环保节能型 7.商业级双层空滤芯装置，纸质空滤器及海绵滤芯，有效过滤火场烟尘 8、风管形式：末端风管防火接头方式为不锈钢风管 9、照明及警示方式：风管装有应急照明及爆闪警示装置 10、提供风力灭火机国家相关部门检验报告（“★”标注项为核心指标，需在检验报告中体现），报告首页有条码式报告编号、可查询的的二维码（便于真伪）。 |
| 2 | 油锯 | 台 | 30 |  | ★1.常温起动性能≤10s , 发动机最大功率≥1.8kw 锯切效率≥62cm²/s 2.在最低空载转速下稳定运转5min后进行翻转，各位置停留时间不少于3S，油锯不应熄火。★3.主机比质量（kg/KW）≤2.8，手感振动（m/s²）：≤10 4.耳旁噪音dB（A）≤110，重量≤6.5kg 5.分层扫气式发动机发动机应具有分层扫气式发动机：符合国II排放标准，节能环保。6.发动机最低燃油消耗率：≤600g/kw 7.导板尺:18-20寸 提供油锯国家相关部门检验报告（“★”标注项为核心指标，需在检验报告中体现），报告首页有条码式报告编号、可查询的的二维码（便于真伪）。 |
| 3 | 高扬程消防水泵 | 台 | 3 |  | ★1.发动机：单缸风冷四冲程高转速发动机。功率≥4.2 kw，排量≤195cc，内置油箱容量≥4.5 L，手拉启动； 2.结构要求：泵组为自动泄压免维护陶瓷泵与四冲程风冷汽油发动机组成； ★3.水泵进水要求：具有自吸功能、对水质要求低； ★4.吸程≥7 m； 水平喷射距离≥20 m；整机净重≤35 kg 5.最大压力; ≥6 MPa；最大流量≤40 L/min； 6.当压力为3.5MPa测试流量≥25 L/min； ★7.当压力为4.5MPa测试流量≥31 L/min； 8.发动机装有润滑油液位警示灯； 9.水泵转换专用接头：1套（其特点：必须与轻便型脉冲枪连接实现了双用灭火功能，提高灭火效率）特点：省水（可以连续长时间高压喷射解决了水源不丰富地区）、高效（高压细水雾，穿透力强、灭火强度高于直流）；适用于高山、复杂地形、缺水地区，用于车载、手抬或者定点式防火模块等；无需改装即可和轻型远程脉冲枪高压水泵组连接，实施灭火操作。配置：配有进口陶瓷喷嘴喷枪1把、远程增效专用管300米，绕管背架3个、高品质的螺旋吸水管1条、过滤器1个、工具包1套； 10.提供高压水雾消防水泵国家相关部门检验报告（“★”标注项为核心指标，需在检验报告中体现），且报告有条码式报告编号、可查询的的二维码（便于真伪；） |
| 4 | 远程增效水管 | 根 | 40 |  | 1.消防水管内径：10±0.5（mm）； 2.管外径：15.2±0.5.mm； 3.爆破压力：≥15MPa； 4.拉伸强度：内胶层：≥18.0Mpa、外胶层：≥10.0Mpa，出水管连接口为3/8不锈钢快插连接、每根长度≥30米； 5.高压管每米重量：≤150g/m； 6.材质：PVC涤纶编织；水管印有口径、外径、爆破压力；出水管为红色醒目颜色，便于野外分辨； 7.提供远程增效水管国家相关部门检验报告（“★”标注项为核心指标，需在检验报告中体现），且报告有条码式报告编号、可查询的的二维码（便于真伪）； |

中标人在合同签订前需提供所投产品一套经采购人检验、演示合格后方可供货。中标人应负责设备的使用和培训。